## Slide 1: eletrônica analógica apresentação inicial curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2019

## Slide 2: Sobre mim – Elyr teixeira
ACADEMIA
2009 - 2015 | D.Sc. em Engenharia Biomédica (UFRJ) 2004 - 2006 | M.Sc. em Engenharia Biomédica (UFRJ) 1998 - 2003 | Grad. em Engenharia Eletrônica (UPE)
2019 – atual | Prof. Pós-graduação do INBED
2016 - atual | Prof. universitário (UniFBV)
2013 - 2016 | Coord. Técnico Científico da ABEClin/RJ
2005 - 2006 | Prof. universitário (Gama Filho e Unig)
2018 | Coordenador de Inovação do CBEB
2010 - 2017 | Coordenador de 10 projetos de (CNPq, Faperj e Finep)
+ Algorithm development for location of active RFID tags + Developer software tool in flow cytometry + Real-time location system with active RFID tags for Wi-Fi + Hand Hygiene Product
MERCADO
2010 - atual | CEO (Senfio) 2008 - 2010 | Diretor Técnico de Equip. de Suporte à vida (RioTak)
2006 - 2007 | Eng. Clínico (2 hospitais no Rio de Janeiro) 2006 - 2009 | Pesquisador (Inmetro) 3 Pedidos de Patente – Invenção 2008 - Fonte de ultrassônica estável - 1ª patente do Inmetro 2013 - Monitoramento da higienização de mãos - Senfio 2016 - Armadilha inteligente para monitoramento de mosquitos – Senfio
ÁREAS DE INTERESSE
IoT, IA
Eng. Biomédica

## Slide 3: Qual o objetivo desta DISCIPLINA?
Compreender o mundo analógico, especificar, projetar e executar projetos com componentes analógicos básicos

## Slide 4: Qual o objetivo desta DISCIPLINA?
Compreender o mundo analógico, especificar, projetar e executar projetos com componentes analógicos básicos
Compreender os principais dispositivos analógicos e sua forma de atuação
Desenvolver afinidade prática com eletrônica analógica
Projetar e desenvolver um projeto com dispositivos analógicos

## Slide 5: Qual o objetivo desta DISCIPLINA?
Compreender o mundo digital, especificar, projetar e executar projetos de sistemas digitais
transistor
simulação
tensão elétrica
entradas e saídas
JFET
custo
prática de laboratório
Amplificadores Operacionais

## Slide 6: Bibliografia

## Slide 7: Método de avaliação
AP1 – Prova escrita
AP2 – Prova + Projeto Grupos de 2 a 3 participantes.
1 dia de apresentação
Relatório escrito, apresentação teórica, e apresentação prática
AP3 – Prova escrita => TUDO

## Slide 8: Pré-requisitos
Princípios de eletrônica
Eletricidade
Inglês técnico

## Slide 9: Minhas regras
Não pode comer/beber em sala de aula. Sala de aula não é cantina.
Os conteúdos das provas sempre é cumulativo.
Não falte provas em hipótese alguma.
Não peça pontos para passar em avaliação alguma. Em vez disso, vá estudar.
Prova se responde à caneta.
E sim, você pode ser reprovado por 0,1 ponto. Não corra esse risco.

## Slide 10: Por que usar Sistemas analógicos?
Porque o mundo é analógico por natureza.

## Slide 11: Etapas de Tratamento de Grandezas Físicas
Fonte: Wanderley Cardoso

## Slide 12: Etapas de Tratamento de Grandezas Físicas
Fonte: Wanderley Cardoso

## Slide 13: Principais dispositivos analógicos

## Slide 14: Alguns circuitos

## Slide 15: Aulas práticas

## Slide 16: Aula prática esperada

## Slide 17: Aula prática realizada

## Slide 18: Software para circuitos eletrônicos circuit maker

## Slide 19: Software para circuitos eletrônicos easyeda

## Slide 20: Software para circuitos eletrônicos proteus

## Slide 21: eletrônica analógica introdução ao fet curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 22: Transistor de efeito de campo
O que é?
Para que serve?
Tipos?
Quais são os seus terminais?
É um tipo de transistor
Field Effect Transistor = FET Transistor de Efeito de Campo

## Slide 23: Transistor de efeito de campo
O que é?
Para que serve?
Tipos?
Quais são os seus terminais?
Serve para acionar cargas de baixa e alta potência. Driver e controle de motores, sentido de giro, etc.

## Slide 24: Transistor de efeito de campo
O que é?
Para que serve?
Tipos?
Quais são os seus terminais?

## Slide 25: Transistor de efeito de campo
O que é?
Para que serve?
Tipos?
Quais são os seus terminais?
+
+

## Slide 26: Transistor de efeito de campo
O que é?
Para que serve?
Tipos?
Quais são os seus terminais?

## Slide 27: Transistor de efeito de campo
O que é?
Para que serve?
Tipos?
Quais são os seus terminais?
-
-

## Slide 28: Transistor de efeito de campo
O que é?
Para que serve?
Tipos?
Quais são os seus terminais?
+
+
-
-

## Slide 29: Transistor de efeito de campo
O que é?
Para que serve?
Tipos?
Quais são os seus terminais?

## Slide 30: Transistor de efeito de campo = fet

## Slide 31: Exemplo rápido
Canal n
Gate é o terminal que habilita
A carga fica no Dreno
Chave aberta fica (–) no Gate (resistor de pull down). Carga desligada.
Chave fechada fica (+) no Gate. Gate é positivo em relação ao Source? SIM. Motor ligado!

## Slide 32: Exemplo rápido
Pergunta: Não precisa de um resistor de gate (Rg) para limitar a corrente?
Não vai queimar sem um resistor?

## Slide 33: funcionamento
E
C
B
Ib
Id

## Slide 34: Fet vs tbj
  Similaridades:
    Amplificadores.
    Atuam como chaves.
    Circuitos combinantes de impedância.
  Diferenças:
    FETs são dispositivos controlados por tensão. TBJs são dispositivos controlados por corrente.
    FETs têm maior impedância de entrada. TBJs têm ganho mais alto.
FETs são menos sensíveis a variações de temperatura e mais adequados para circuitos integrados.

## Slide 35: Tipos de fet
JFET: Junção FET.
MOSFET: Transistores de efeito de campo metal-óxido-semicondutor.
  D-MOSFET: MOSFET tipo depleção.
  E-MOSFET: MOSFET tipo intensificação.
MESFET: Transistores de efeito de campo metal-semicondutor.

## Slide 36: eletrônica analógica jfet curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 37: Construção do jfet
Há dois tipos de JFETs:
  de canal n
  de canal p
O canal n é o mais amplamente usado dos dois.
JFETs têm três terminais:
  O dreno (D) e a fonte (S, do inglês source) são conectados pelo canal n
O (terminal) porta (G, do inglês gate) é conectado por material do tipo p.

## Slide 38: Operação JFET: a ideia básica
A operação JFET pode ser comparada à de uma torneira.
A fonte é o acúmulo de elétrons no polo negativo da tensão dreno-fonte.
O dreno é da deficiência de elétron (ou lacunas) no pólo positivo da tensão aplicada.
A porta controla a largura do canal n e, consequentemente, o fluxo de cargas da fonte ao dreno.

## Slide 39: Construção do jfet
VGS = 0V, VDS positiva
  Observe a figura ao lado. VDS > 0 e VGS = 0.
  ID = IS. Fluxo de carga é relativamente irrestrito e limitado apenas pela resistência do canal n entre dreno e fonte.
  IG = 0. Esta é uma importante característica do JFET.

## Slide 40: Construção do jfet
VGS = 0V, VDS positiva
  À medida que VDS aumenta de 0V para alguns volts, a corrente aumenta.

## Slide 41: Construção do jfet
VGS = 0V, VDS positiva
  Conforme VDS aumenta e se aproxima do valor de Vp, as regiões de depleção se alargam, provocando considerável redução da largura do canal.
  Se VDS for elevado a um valor em que as duas regiões de depleção parecem se “tocar”, surgirá a condição de pinch-off (estrangulamento)

## Slide 42: Construção do jfet
Na tensão de pinch-off ID mantém um valor de saturação definido por IDSS.

## Slide 43: Construção do jfet
Uma vez que VDS > VP, o JFET apresenta as características de uma fonte de corrente constante.
IDSS é a corrente máxima de dreno para um JFET e é definida pela condição VGS = 0V e VDS > |Vp|

## Slide 44: Construção do jfet
VGS < 0V
  Considere agora VGS = -1V. O efeito da polarização negativa aplicada em VGS é estabelecer regiões de depleção semelhantes às obtidas em VGS = 0V, mas com valores menores de VDS.

## Slide 45: Construção do jfet
VGS < 0V
  O nível de saturação resultante para ID foi reduzido e, com efeito, continuará a diminuir conforme VGS se torna cada vez mais negativo.
  Assim, quando VGS = -Vp, a tensão será negativa o suficiente para estabelecer um nível de saturação basicamente de 0mA e, para todos efeitos, o dispositivo estará “desligado”.

## Slide 46: Construção do jfet
VGS < 0V
  O nível de saturação resultante para ID foi reduzido e, com efeito, continuará a diminuir conforme VGS se torna cada vez mais negativo.
  Assim, quando VGS = -Vp, a tensão será negativa o suficiente para estabelecer um nível de saturação basicamente de 0mA e, para todos efeitos, o dispositivo estará “desligado”.
O valor de VGS que resulta em ID = 0mA é definido por VGS = Vp, sendo Vp uma tensão negativa para dispositivos de canal n e uma tensão positiva para JFET de canal p.

## Slide 47: símbolos do jfet

## Slide 48: resumo
a) A corrente máxima é definida por IDSS e ocorre quando VGS = 0V e VDS = |Vp|.
b) Para tensões VGS entre porta e fonte menores do que o valor de pinch-off, a corrente de dreno é 0A (ID = 0A).
c) Para todos os valores de VGS entre 0V e o valor de pinch-off, a corrente ID variará entre IDSS e 0A, respectivamente.

## Slide 49: Curva de transferência
Vamos lembrar como funcionava o TBJ. Sua corrente de coletor era (é) controlada pela corrente na base.
Há uma relação linear na equação acima. Se Ib dobrar, Ic também dobra.

## Slide 50: Curva de transferência
Vamos lembrar como funcionava o TBJ. Sua corrente de coletor era (é) controlada pela corrente na base.
Há uma relação linear na equação acima. Se Ib dobrar, Ic também dobra.
constante
variável de controle

## Slide 51: Curva de transferência
Vamos lembrar como funcionava o TBJ. Sua corrente de coletor era (é) controlada pela corrente na base.
Há uma relação linear na equação acima. Se Ib dobrar, Ic também dobra.
Já com dispositivos FET essa relação linear não existe entre as variáveis de entrada e saída. A relação entre ID e VGS é definida pela equação de Shockley
constante
variável de controle

## Slide 52: Curva de transferência
Vamos lembrar como funcionava o TBJ. Sua corrente de coletor era (é) controlada pela corrente na base.
Há uma relação linear na equação acima. Se Ib dobrar, Ic também dobra.
Já com dispositivos FET essa relação linear não existe entre as variáveis de entrada e saída. A relação entre ID e VGS é definida pela equação de Shockley
constantes
constante
variável de controle
variável de controle

## Slide 53: Curva de transferência
A curva de transferência pode ser obtida pelo uso da equação de Shockley.

## Slide 54: Curva de transferência
A curva de transferência pode ser obtida pelo uso da equação de Shockley.
Em resumo:
  Quando VGS = 0V, ID = IDSS
Quando VGS = Vp = -4V, a corrente de dreno é 0mA, definindo outro ponto na curva de transferência. Isto é:
  Quando VGS = VP, ID = 0mA

## Slide 55: Curva de transferência: método simplificado

## Slide 56: Curva de transferência: método simplificado
Ex: Esboce a curva de transferência definida por IDSS = 12mA e Vp = -6V.

## Slide 57: Curva de transferência: método simplificado
Ex: Esboce a curva de transferência definida por IDSS = 12mA e Vp = -6V.
R:
Com base no enunciado sabemos que:
IDSS = 12mA com VGS = 0V, e, ID = 0mA e VGS = Vp
Com VGS = Vp/2 = -6/2 = -3V, a corrente de dreno será IDSS/4 = 12/4 = 3mA
Com ID = IDSS/2 = 12/2 = 6mA a tensão da porta-fonte será VGS = 0,3Vp = 0,3(-6) = -1,8V

## Slide 58: Curva de transferência

## Slide 59: Folha de dados (datasheet)

## Slide 60: Folha de dados (datasheet)

## Slide 61: Folha de dados (datasheet)

## Slide 62: Relações importantes
JFET TBJ

## Slide 63: Relações importantes

## Slide 64: Relembrando a aula anterior

## Slide 65: funcionamento
E
C
B
Ib
Id

## Slide 66: Construção do jfet
VGS = 0V, VDS positiva
  Conforme VDS aumenta e se aproxima do valor de Vp, as regiões de depleção se alargam, provocando considerável redução da largura do canal.
  Se VDS for elevado a um valor em que as duas regiões de depleção parecem se “tocar”, surgirá a condição de pinch-off (estrangulamento)

## Slide 67: Construção do jfet
Na tensão de pinch-off ID mantém um valor de saturação definido por IDSS.

## Slide 68: Construção do jfet
VGS < 0V
  Considere agora VGS = -1V. O efeito da polarização negativa aplicada em VGS é estabelecer regiões de depleção semelhantes às obtidas em VGS = 0V, mas com valores menores de VDS.

## Slide 69: Construção do jfet
VGS < 0V
  O nível de saturação resultante para ID foi reduzido e, com efeito, continuará a diminuir conforme VGS se torna cada vez mais negativo.
  Assim, quando VGS = -Vp, a tensão será negativa o suficiente para estabelecer um nível de saturação basicamente de 0mA e, para todos efeitos, o dispositivo estará “desligado”.

## Slide 70: Curva de transferência
Vamos lembrar como funcionava o TBJ. Sua corrente de coletor era (é) controlada pela corrente na base.
Há uma relação linear na equação acima. Se Ib dobrar, Ic também dobra.
Já com dispositivos FET essa relação linear não existe entre as variáveis de entrada e saída. A relação entre ID e VGS é definida pela equação de Shockley
constantes
constante
variável de controle
variável de controle

## Slide 71: Curva de transferência
A curva de transferência pode ser obtida pelo uso da equação de Shockley.

## Slide 72: eletrônica analógica mosfet curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 73: Tipos de mosfet
Como mencionado antes, há 3 tipos de FET: JFET, MOSFET e MESFET. Os MOSFETs se subdividem em dois grupos: depleção e intensificação.
MOSFET significa: transistor de efeito de campo metal-óxido-semicondutor.
O MOSFET do tipo depleção possui características semelhantes às do JFET entre corte e saturação.

## Slide 74: Mosfet tipo depleção
Os terminais de fonte e dreno são conectados por meio de contatos metálicos dopados do tipo n.
A porta é isolada do canal n por uma camada fina de SiO2 (isolante).
Não há conexão elétrica direta entre o terminal de porta e o canal de um MOSFET.
A camada isolante do SiO2 é responsável pela desejável alta impedância de entrada.

## Slide 75: Mosfet tipo depleção: simbologia

## Slide 76: Mosfet tipo intensificação
Apesar de haver algumas semelhanças com o MOSFET tipo depleção, o MOSFET tipo intensificação tem várias diferenças com esse:
  A curva de transferência não é regida pela equação de Shockley.
  A corrente de dreno é nula até a tensão porta-fonte atingir certo valor.
  O controle da corrente é realizado por uma tensão positiva porta-fonte.

## Slide 77: Mosfet tipo intensificação
Se VGS = 0 V e uma tensão é aplicada entre dreno e fonte, a ausência de um canal n resultará em ID = 0 mA.

## Slide 78: Mosfet tipo intensificação
Se VGS = 0 V e uma tensão é aplicada entre dreno e fonte, a ausência de um canal n resultará em ID = 0 mA.
Com VGS e VDS > 0 um potencial positivo na porta pressionará as lacunas no substrato p para deixarem a região e penetrarem no substrato.

## Slide 79: Mosfet tipo intensificação
Se VGS = 0 V e uma tensão é aplicada entre dreno e fonte, a ausência de um canal n resultará em ID = 0 mA.
Com VGS e VDS > 0 um potencial positivo na porta pressionará as lacunas no substrato p para deixarem a região e penetrarem no substrato.
Conforme VGS aumenta de valor, a concentração de elétrons aumenta permitindo a condução de corrente ID. O limite para essa condução é chamado de tensão de limiar, representado por VT ou por VGS(Th)

## Slide 80: Mosfet tipo intensificação: curva de transferência

## Slide 81: Mosfet tipo intensificação
Assim, teremos:
VDS = VGS + VDG

## Slide 82: Mosfet tipo intensificação
Assim, teremos:
VDS = VGS + VDG
VDG = VDS - VGS

## Slide 83: Mosfet tipo intensificação
Assim, teremos:
VDS = VGS + VDG
VDG = VDS - VGS
Para valores de VGS > VT a corrente de dreno será:
O valor de k é uma constante que é função da estrutura do dispositivo.

## Slide 84: Mosfet tipo intensificação: simbologia

## Slide 85: Manuseio
A fina camada de SiO2 permite a alta impedância de entrada para o dispositivo. Porém, acarreta em risco de perda do mesmo por descarga eletroestática.
Uma forma de prevenir essa descarga é a inserção de dois diodos zeners em posições opostas.

## Slide 86: CMOS
Intensamente aplicado em projetos de lógica computacional
Impedância de entrada alta
Alta velocidade de chaveamento
Níveis reduzidos de potência de operação

## Slide 87: cmos
CMOS = Complementar metal-óxido-semicondutor

## Slide 88: resumo

## Slide 89: resumo

## Slide 90: Exercício
Ex_6.2: Utilizando as curvas características da Figura ao lado, determine ID para os seguintes valores de VGS (com VDS > Vp).
VGS = 0 V
VGS = -1 V
VGS = -1,5 V
VGS = -1,8 V
VGS = -4 V
VGS = -6 V

## Slide 91: Exercício
Ex_6.4: Determine VDS para:
VGS = 0 V e ID = 6 mA
VGS = -1 V e ID = 3 mA
VGS = -2 V e ID = 1,5 mA

## Slide 92: exercício
Ex_6.37:
Dados VGS(Th) = 4V e ID(ligado) = 4 mA em VG(ligado) = 6 V, determine k e escreva uma expressão geral para ID.
Esboce a curva de transferência para o dispositivo do item(a).
Determine ID para o dispositivo do item (a) em VGS = 2V, 5V e 10V.

## Slide 93: Relembrando a aula anterior

## Slide 94: Mosfet tipo depleção
Os terminais de fonte e dreno são conectados por meio de contatos metálicos dopados do tipo n.
A porta é isolada do canal n por uma camada fina de SiO2 (isolante).
Não há conexão elétrica direta entre o terminal de porta e o canal de um MOSFET.
A camada isolante do SiO2 é responsável pela desejável alta impedância de entrada.

## Slide 95: Mosfet tipo intensificação
Se VGS = 0 V e uma tensão é aplicada entre dreno e fonte, a ausência de um canal n resultará em ID = 0 mA.
Com VGS e VDS > 0 um potencial positivo na porta pressionará as lacunas no substrato p para deixarem a região e penetrarem no substrato.

## Slide 96: simbologia
Depleção
Intensificação

## Slide 97: eletrônica analógica fet: polarização fixa curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 98: objetivos
Ser capaz de realizar uma análise CC de circuitos JFET e MOSFET
Desenvolver confiança em análise CC de circuitos com FETs e TBJs
Entender como usar a curva universal de polarização de JFET para analisar as várias configurações do FET

## Slide 99: Introdução
Quando estuda-se o TBJ conhece-se suas equações características:
Essas são relações lineares, mais fáceis de se entender e trabalhar. Já com dispositivos FET as relações de entrada e saída não são lineares, como o termo quadrático da equação de Shockley.
A relação não linear entre ID e VGS pode complicar o raciocínio matemático necessário para à análise CC de configurações de FET. Um método gráfico pode limitar as soluções a uma precisão de décimos, mas é o método mais rápido para a maioria dos amplificadores a FET.

## Slide 100: Introdução
As relações gerais que podem ser aplicadas à análise CC dos amplificadores a FET são:
Para os JFETs e para os MOSFETs e MESFETs do tipo depleção, a equação de Shockley relaciona as variáveis de entrada e saída:

## Slide 101: Introdução
As relações gerais que podem ser aplicadas à análise CC dos amplificadores a FET são:
Para os JFETs e para os MOSFETs e MESFETs do tipo depleção, a equação de Shockley relaciona as variáveis de entrada e saída:
Para os MOSFETs e MESFETs tipo intensificação, a seguinte equação é aplicável:

## Slide 102: Introdução
As relações gerais que podem ser aplicadas à análise CC dos amplificadores a FET são:
Para os JFETs e para os MOSFETs e MESFETs do tipo depleção, a equação de Shockley relaciona as variáveis de entrada e saída:
Para os MOSFETs e MESFETs tipo intensificação, a seguinte equação é aplicável:

## Slide 103: Configuração com polarização fixa
A configuração mais simples dos arranjos de polarização para o JFET canal n está na figura ao lado.

## Slide 104: Configuração com polarização fixa
A configuração mais simples dos arranjos de polarização para o JFET canal n está na figura ao lado.
Este arranjo é um dos poucos modelos onde é possível encontrar soluções pelo método matemático e também pelo método gráfico.
Vamos analisar seu funcionamento!

## Slide 105: Configuração com polarização fixa
Os capacitores de acoplamento C1 e C2 funcionam como “circuitos abertos” para análise CC.

## Slide 106: Configuração com polarização fixa
Os capacitores de acoplamento C1 e C2 funcionam como “circuitos abertos” para análise CC.
Assim, teremos:
A tensão de zero volt através de RG permite sua substituição por um curto –circuito equivalente, tal como:

## Slide 107: Configuração com polarização fixa
O fato de o terminal negativo da bateria estar conectado diretamente ao potencial positivo de VGS revela claramente que a polaridade de VGS é oposta à de VGG. A aplicação da Lei das Tensões de Kirchhoff na malha ao lado resultará em:

## Slide 108: Configuração com polarização fixa
O fato de o terminal negativo da bateria estar conectado diretamente ao potencial positivo de VGS revela claramente que a polaridade de VGS é oposta à de VGG. A aplicação da Lei das Tensões de Kirchhoff na malha ao lado resultará em:
Como VGG é uma fonte CC constante, e a tensão VGS é fixa, daí o nome “configuração com polarização fixa”.

## Slide 109: Configuração com polarização fixa
Deve-se lembrar que o valor da corrente de dreno é dado pela equação de Shockley:

## Slide 110: Configuração com polarização fixa
Deve-se lembrar que o valor da corrente de dreno é dado pela equação de Shockley:

## Slide 111: Configuração com polarização fixa
Deve-se lembrar que o valor da corrente de dreno é dado pela equação de Shockley:
Visto que VGS é um valor fixo para essa configuração, sua magnitude e sinal podem simplesmente ser substituídos na equação acima, como mostra a figura ao lado.

## Slide 112: Configuração com polarização fixa
Com um valor fixo de VGS foi superposto uma reta vertical em VGS = -VGG. Em qualquer ponto da reta vertical VGS = -VGG; o valor de ID deve ser simplesmente determinado sobre esta reta.
O ponto de interseção é chamado de ponto quiescente ou ponto de operação.

## Slide 113: Configuração com polarização fixa
Observando resumidamente, a tensão dreno-fonte pode ser determinada aplicando-se a Lei das Tensões de Kirchhoff:
Lembrando que VS = 0 V e que: VDS = VD – VS => VDS = VD
Com a mesma analogia, VGS = VG - VS => se VS = 0 então => VGS = VG

## Slide 114: Configuração com polarização fixa
Ex: Determine os seguintes parâmetros para o circuito da figura ao lado.
VGSQ
IDQ
VDS
VD
VG
VS

## Slide 115: Configuração com polarização fixa
R: Método matemático
a) VGSQ= -VGG = -2V

## Slide 116: Configuração com polarização fixa
R: Método matemático
VGSQ= -VGG = -2V

## Slide 117: Configuração com polarização fixa
R: Método matemático
VGSQ= -VGG = -2V

## Slide 118: Configuração com polarização fixa
R: Método matemático
VGSQ= -VGG = -2V
d)

## Slide 119: Configuração com polarização fixa
R: Método matemático
VGSQ= -VGG = -2V
d)

## Slide 120: Configuração com polarização fixa
R: Método gráfico

## Slide 121: Configuração com polarização fixa
R: Método gráfico
a) VGSQ= -VGG = -2V
b)
d)

## Slide 122: eletrônica analógica fet: AUTOPolarização curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 123: Configuração com autopolarização
A configuração com autopolarização elimina a necessidade de fontes CC.
A tensão porta-fonte passa a ser determinada pela tensão através do resistor RS colocado no terminal de fonte do JFET, como mostra a figura.

## Slide 124: Configuração com autopolarização
Para uma análise CC, os capacitores podem ser substituídos por “circuitos abertos”, e o resistor RG pode ser substituído por um curto-circuito equivalente, já que IG = 0 mA.
A corrente através de RS é a corrente de fonte IS. Sabendo-se que IS = ID, temos:
VRS = IDRS
Considerando uma malha fechada, teremos:
-VGS – VRS = 0 => VGS = - VRS
VGS = -IDRS

## Slide 125: Configuração com autopolarização
Para obter uma solução matemática é necessário apenas substituir a equação anterior na Equação de Shockley.

## Slide 126: Configuração com autopolarização
Para obter uma solução matemática é necessário apenas substituir a equação anterior na Equação de Shockley.
Desenvolvendo a equação anterior chegamos a uma equação quadrática com o seguinte formato:
I2D + K1ID + K2 = 0

## Slide 127: Configuração com autopolarização
Para uma solução gráfica é necessário primeiro estabelecer a curva de transferência e depois realizar uma interseção com a reta de autopolarização
Assim sendo vamos traçar a curva de transferência. Para um valor hipotético sabemos que quando:
VGS = VP/2 => ID = IDSS/4

## Slide 128: Configuração com autopolarização
Já para a segunda parte, é possível notar que a equação VGS = -IDRS define uma linha reta. O objetivo então é encontrar dois pontos para traçar esta reta.
  Ponto 1
    Para ID = 0 teremos VGS também = 0
  Ponto 2
    Escolhe-se qualquer valor de ID e determina VGS.
ID = IDSS/2
VGS = -IDRS = -IDSSRS/2

## Slide 129: Configuração com autopolarização
A interseção desse dois traçados determina o ponto quiescente Q, o qual representa o ponto de operação do circuito
O valor de VDS pode ser determinado da seguinte forma:
Como ID = IS, teremos:

## Slide 130: Configuração com autopolarização
Exemplo: Determine os seguintes parâmetros para o circuito ao lado:
VGSQ
IDQ
VDS
VS
VG
VD

## Slide 131: Configuração com autopolarização
Utilizando Shockley podemos escolher VGS = VP/2 = -6/2 = -3V. Isso representa ID = IDSS/4 = 8m/4 = 2 mA.

## Slide 132: Configuração com autopolarização
Continuando, se considerarmos a tensão porta-fonte por:
VGS = -IDRS e escolhendo ID = 4 mA, teremos: VGS = 4m*1k = -4V
A mesma reta seria obtida para ID = 8 mA.

## Slide 133: Configuração com autopolarização
Sobrepondo ambos os traçados encontramos o Ponto Q.
IDQ = 2,6 mA e VGSQ = -2,6 V
c)
d)
e) VG = 0 V
f)

## Slide 134: Configuração com autopolarização
Ex: Agora é sua vez, determine o ponto quiescente para o circuito ao lado para: RS = 100 𝛺 e RS = 10 k𝛺

## Slide 135: Configuração com autopolarização
Ex: Agora é sua vez, determine o ponto quiescente para o circuito ao lado para: RS = 100 𝛺 e RS = 10 k𝛺

## Slide 136: Relembrando a aula anterior

## Slide 137: Configuração com autopolarização
Ex: Agora é sua vez, determine o ponto quiescente para o circuito ao lado para: RS = 100 𝛺 e RS = 10 k𝛺

## Slide 138: Configuração com autopolarização
Ex: Agora é sua vez, determine o ponto quiescente para o circuito ao lado para: RS = 100 𝛺 e RS = 10 k𝛺

## Slide 139: eletrônica analógica fet: Polarização por divisor de tensão curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 140: Polarização por divisor de tensão
A polarização por divisor de tensão aplicadas aos amplificadores com TBJ é aplicada também aos amplificadores com FET, assim como demonstrado na figura ao lado. A estrutura é a mesma.
Para os FET, IG = 0 mA.

## Slide 141: Polarização por divisor de tensão
Considerando uma análise CC, os capacitores C1 e C2 representam um circuito aberto. E VDD foi separado em duas fontes.

## Slide 142: Polarização por divisor de tensão
Considerando uma análise CC, os capacitores C1 e C2 representam um circuito aberto. E VDD foi separado em duas fontes.
Utilizando Kirchhoff (Lei das Correntes) IR1 = IR2, e o circuito equivalente para determinar VG será:

## Slide 143: Polarização por divisor de tensão
Aplicando Lei das Tensões de Kirchhoff no sentido horário, teremos:

## Slide 144: Polarização por divisor de tensão
Aplicando Lei das Tensões de Kirchhoff no sentido horário, teremos:
Substituindo por ISRS = IDRS, teremos:

## Slide 145: Polarização por divisor de tensão
Aplicando Lei das Tensões de Kirchhoff no sentido horário, teremos:
Substituindo por ISRS = IDRS, teremos:
O resultado é uma equação que inclui as mesmas variáveis da equação de Shockley: VGS e ID

## Slide 146: Polarização por divisor de tensão
Para determinar o ponto de operação do circuito (quiescente), devemos realizar o mesmo procedimento por Autopolarização.
Crie a curva de transferência e depois intercepte com a reta de polarização. Essa interceptação demonstrará o ponto Q.

## Slide 147: Polarização por divisor de tensão
Um dos pontos é fácil de ser conhecido, quando ID = 0 mA. O segundo ponto pode ser definido quando VGS = 0 V.
GS = 0 V

## Slide 148: Polarização por divisor de tensão
Um dos pontos é fácil de ser conhecido, quando ID = 0 mA. O segundo ponto pode ser definido quando VGS = 0 V.
GS = 0 V

## Slide 149: Polarização por divisor de tensão
Um dos pontos é fácil de ser conhecido, quando ID = 0 mA. O segundo ponto pode ser definido quando VGS = 0 V.
GS = 0 V
Repare que valores crescentes de RS reduzem o valor de ID.

## Slide 150: Polarização por divisor de tensão
Uma vez determinados os valores quiescentes de IDQ e VGSQ, a análise do circuito é realizada de maneira usual.

## Slide 151: Polarização por divisor de tensão
Ex: Determine os seguintes parâmetros para o circuito da figura ao lado.
IDQ e VGSQ
VD
VS
VDS
VDG

## Slide 152: Polarização por divisor de tensão
a) Para a curva de transferência, se ID = IDSS/4 = 8m/4 = 2 mA, então VGS = VP/2 = -4/2 = -2 V
A equação do circuito é definida por:

## Slide 153: Polarização por divisor de tensão

## Slide 154: Polarização por divisor de tensão
A reta de polarização resultante é vista na figura ao lado com os seguintes valores:
IDQ = 2,4 mA e VGSQ = -1,8 V

## Slide 155: Polarização por divisor de tensão
A reta de polarização resultante é vista na figura ao lado com os seguintes valores:
IDQ = 2,4 mA e VGSQ = -1,8 V
b)

## Slide 156: Polarização por divisor de tensão
A reta de polarização resultante é vista na figura ao lado com os seguintes valores:
IDQ = 2,4 mA e VGSQ = -1,8 V
b) c)

## Slide 157: Polarização por divisor de tensão
A reta de polarização resultante é vista na figura ao lado com os seguintes valores:
IDQ = 2,4 mA e VGSQ = -1,8 V
b) c)
d)

## Slide 158: Polarização por divisor de tensão
A reta de polarização resultante é vista na figura ao lado com os seguintes valores:
IDQ = 2,4 mA e VGSQ = -1,8 V
b) c)
d)
Ou

## Slide 159: Polarização por divisor de tensão
e) Embora raramente solicitada, pode ser encontrada por:

## Slide 160: eletrônica analógica jfet: configuração porta-comum curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 161: Configuração porta-comum
Nessa configuração o terminal porta está ligado ao terra, o sinal de entrada é usualmente aplicado ao terminal de fonte e o sinal de saída é obtido no terminal de dreno.

## Slide 162: Configuração porta-comum
Nessa configuração o terminal porta está ligado ao terra, o sinal de entrada é usualmente aplicado ao terminal de fonte e o sinal de saída é obtido no terminal de dreno.
Nesse sentido, a equação do circuito pode ser entendida pela seguinte figura ao lado.

## Slide 163: Configuração porta-comum
A equação do circuito será:
para

## Slide 164: Configuração porta-comum
A equação do circuito será:
para
logo

## Slide 165: Configuração porta-comum
Para elaborar a equação de sua reta de polarização é necessário encontrar, pelo menos, dois pontos.
Aplicando-se a condição de ID = 0 mA, resultará:

## Slide 166: Configuração porta-comum
Para elaborar a equação de sua reta de polarização é necessário encontrar, pelo menos, dois pontos.
Aplicando-se a condição de ID = 0 mA, resultará:
Já para VGS = 0 V, teremos:

## Slide 167: Configuração porta-comum
A reta de carga calculada nas equações até agora, definem a interseção com a curva de transferência da figura ao lado.

## Slide 168: Configuração porta-comum
A aplicação da Lei das Tensões de Kirchhoff resulta em:

## Slide 169: Configuração porta-comum
A aplicação da Lei das Tensões de Kirchhoff resulta em:
Substituindo , temos:

## Slide 170: Configuração porta-comum
A aplicação da Lei das Tensões de Kirchhoff resulta em:
Substituindo , temos:
Com;

## Slide 171: Relembrando a aula anterior

## Slide 172: eXEMPLO
Ex: Determine os seguintes parâmetros para a configuração porta-comum.

## Slide 173: eXEMPLO
Primeiro deve-se criar sua curva de transferência
Para , temos

## Slide 174: eXEMPLO
Primeiro deve-se criar sua curva de transferência
Para , temos
Tomando um segundo ponto, teremos:
, temos

## Slide 175: eXEMPLO
Agora, vamos para a reta de carga!
Note que neste caso temos:

## Slide 176: eXEMPLO
Agora, vamos para a reta de carga!
Note que neste caso temos:
PRIMEIRO PONTO. Para

## Slide 177: eXEMPLO
Agora, vamos para a reta de carga!
Note que neste caso temos:
PRIMEIRO PONTO. Para
SEGUNDO PONTO. Pode-se escolher qualquer valor que satisfaça a equação acima. Como exemplo ficaremos com mA.

## Slide 178: eXEMPLO
Agora, vamos para a reta de carga!
Note que neste caso temos:
PRIMEIRO PONTO. Para
SEGUNDO PONTO. Pode-se escolher qualquer valor que satisfaça a equação acima. Como exemplo ficaremos com mA.

## Slide 179: eXEMPLO
Sobrepondo os gráficos teremos .

## Slide 180: eXEMPLO
Sobrepondo os gráficos teremos .
b) A partir da figura temos que .

## Slide 181: eXEMPLO
Sobrepondo os gráficos teremos .
b) A partir da figura temos que .
c)

## Slide 182: eXEMPLO
Sobrepondo os gráficos teremos .
b) A partir da figura temos que .
c)
d)

## Slide 183: eXEMPLO
Sobrepondo os gráficos teremos .
b) A partir da figura temos que .
c)
d)
e)

## Slide 184: eXEMPLO
Sobrepondo os gráficos teremos .
b) A partir da figura temos que .
c)
d)
e)
f)

## Slide 185: eletrônica analógica caso especial: = 0 v curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 186
Um circuito de valor prático recorrente por causa de sua simplicidade é apresentado ao lado.
Aplicando lei das tensões, teríamos:
Com e

## Slide 187
Isso resulta em uma reta de carga vertical em , conforme figura ao lado.

## Slide 188
Isso resulta em uma reta de carga vertical em , conforme figura ao lado.
Uma vez que a curva de transferência de um JFET cruzará o eixo vertical em , a corrente de dreno para o circuito é fixada nesse valor.

## Slide 189: eletrônica analógica mosfet tipo depleção curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 190: Mosfet tipo depleção
As semelhanças entre as curvas de transferência entre JFET e dos MOSFET tipo depleção são grandes.
A principal diferença está no MOSFET tipo depleção apresentar pontos de operação com valores positivos de e valores de maiores que

## Slide 191: Exemplo
Para o MOSFET tipo depleção de canal n ao lado, determine:

## Slide 192: eletrônica analógica mosfet tipo intensificação curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 193: características
Curva característica bastante diferente do JFET e MOSFET do tipo depleção. Por isso tem uma solução gráfica diferente.
Devemos lembrar que para o MOSFET tipo intensificação de canal n, a corrente de dreno é zero para valores de tensão porta-fonte menores que a tensão limiar (Para valores de maiores do que a corrente de dreno é:
Os datasheet geralmente fornecem a tensão de limiar, um valor de dreno (ou ), e um valor correspondente de (ou )

## Slide 194: características
Uma vez determinado k, podemos determinar outros valores de ID para valores escolhidos de.

## Slide 195: Configuração de polarização com realimentação
Agora existe uma conexão direta entre dreno e porta

## Slide 196: Ponto q de polarização com realimentação
Trace a linha no gráfico que é definida por estes dois pontos:
  VGS = VDD, ID = 0 A
  ID = VDD / RD , VGS = 0 V
Utilizando esses valores da folha de dados, trace no gráfico a curva de transferência:
  VGSTh , ID = 0 A
  VGS(on), ID(on)

## Slide 197: Exemplo
Determine IDQ e VDSQ para o MOSFET tipo intensificação ao lado.

## Slide 198: Exemplo
R:

## Slide 199: Exemplo
R:
k = 0,24 mA/V2

## Slide 200: Exemplo
R:
k = 0,24 mA/V2
Para entre 3 e 8 V, teremos igual a 6 V.

## Slide 201: Exemplo
R:
k = 0,24 mA/V2
Para entre 3 e 8 V, teremos igual a 6 V.

## Slide 202: Exemplo
R:
k = 0,24 mA/V2
Para entre 3 e 8 V, teremos igual a 6 V.
Para acima 8 V, teremos igual a 10 V.

## Slide 203: Exemplo
R:
k = 0,24 mA/V2
Para entre 3 e 8 V, teremos igual a 6 V.
Para acima 8 V, teremos igual a 10 V.

## Slide 204: Exemplo
R:
k = 0,24 mA/V2
Para entre 3 e 8 V, teremos igual a 6 V.
Para acima 8 V, teremos igual a 10 V.

## Slide 205: Exemplo
Para a reta de polarização sabemos que:

## Slide 206: Exemplo
Para a reta de polarização sabemos que:

## Slide 207: Exemplo
Para a reta de polarização sabemos que:
Para = 0mA, = 12V

## Slide 208: Exemplo
Para a reta de polarização sabemos que:
Para = 0mA, = 12V
E para = 0,

## Slide 209: Exemplo
Para a reta de polarização sabemos que:
Para = 0mA, = 12V
E para = 0,

## Slide 210: Exemplo
Para a reta de polarização sabemos que:
Para = 0mA, = 12V
E para = 0,
Assim sendo,

## Slide 213: prova
Com consulta
Individual
Não conta pontos
Até 21h30min

## Slide 214
2) Determine o valor de Rs para o circuito abaixo.
1) Para o circuito abaixo, determine:
e
Obs: É tolerado um erro de até 10%.

## Slide 215
1) Para o circuito abaixo, determine:
e
Obs: É tolerado um erro de até 10%.
a)

## Slide 216
1) Para o circuito abaixo, determine:
e
Obs: É tolerado um erro de até 10%.
a)

## Slide 217
1) Para o circuito abaixo, determine:
e
Obs: É tolerado um erro de até 10%.
a)
b) Traçando curva de transferência teremos:

## Slide 218
1) Para o circuito abaixo, determine:
e
Obs: É tolerado um erro de até 10%.
a)
b) Traçando curva de transferência teremos:
= 0 mA com = 3,5 V
= 10 mA com = 0 V

## Slide 219
1) Para o circuito abaixo, determine:
e
Obs: É tolerado um erro de até 10%.
a)
b) Traçando curva de transferência teremos:
= 0 mA com = 3,5 V
= 10 mA com = 0 V
Para a reta de carga, temos:

## Slide 220
1) Para o circuito abaixo, determine:
e
Obs: É tolerado um erro de até 10%.
a)
b) Traçando curva de transferência teremos:
= 0 mA com = 3,5 V
= 10 mA com = 0 V
Para a reta de carga, temos:
0 mA com = 2,2 V
2 mA com = 0 V

## Slide 221
1) Para o circuito abaixo, determine:
e
Obs: É tolerado um erro de até 10%.
a)
b) Traçando curva de transferência teremos:
= 0 mA com = 3,5 V
= 10 mA com = 0 V
Para a reta de carga, temos:
0 mA com = 2,2 V
2 mA com = 0 V
= 3,5 mA e =-1,4 V

## Slide 222
1) Para o circuito abaixo, determine:
e
Obs: É tolerado um erro de até 10%.
a)
b) Traçando curva de transferência teremos:
= 0 mA com = 3,5 V
= 10 mA com = 0 V
Para a reta de carga, temos:
0 mA com = 2,2 V
2 mA com = 0 V
= 3,5 mA e =-1,4 V
c)

## Slide 223
1) Para o circuito abaixo, determine:
e
Obs: É tolerado um erro de até 10%.
a)
b) Traçando curva de transferência teremos:
= 0 mA com = 3,5 V
= 10 mA com = 0 V
Para a reta de carga, temos:
0 mA com = 2,2 V
2 mA com = 0 V
= 3,5 mA e =-1,4 V
d)
= 20 - 3,5m*3,3k = 8,45V
c)

## Slide 224
2) Determine o valor de Rs para o circuito abaixo.

## Slide 225
2) Determine o valor de Rs para o circuito abaixo.
4 = 16 - *2k =>

## Slide 226
2) Determine o valor de Rs para o circuito abaixo.
4 = 16 - *2k =>

## Slide 227
2) Determine o valor de Rs para o circuito abaixo.
4 = 16 - *2k =>

## Slide 228
2) Determine o valor de Rs para o circuito abaixo.
4 = 16 - *2k =>

## Slide 229
2) Determine o valor de Rs para o circuito abaixo.
4 = 16 - *2k =>
Ohms

## Slide 230: eletrônica analógica curva universal de polarização para jfet curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 231: características
Observe que a escala horizontal não é , mas sim um valor normalizado
Para o eixo vertical a escala também é normalizada, com
A escala está à esquerda
Já no lado direito temos 2 escalas: m e M

## Slide 232: características
A escala m pode ser determinada para soluções nas configurações com polarização fixa
Já a escala M é empregada juntamente com a escala m para solucionar configurações por divisor de tensão

## Slide 233: características
Com
O fato mais incrível deste método está em não haver necessidade de traçar a curva de transferência!

## Slide 234: Exemplo
Ex: Determine os valores quiescentes de e

## Slide 235: Exemplo
Ex: Determine os valores quiescentes de e
R:

## Slide 236: Exemplo
A reta de autopolarização definida por é traçada desenhando-se uma linha reta da origem até um ponto definido por m=0,31

## Slide 237: Exemplo
A reta de autopolarização definida por é traçada desenhando-se uma linha reta da origem até um ponto definido por m=0,31
O ponto Q resultante será:
e

## Slide 238: Exemplo
A reta de autopolarização definida por é traçada desenhando-se uma linha reta da origem até um ponto definido por m=0,31
O ponto Q resultante será:
e

## Slide 239: Exemplo
Ex: Determine os valores quiescentes de e

## Slide 240: Exemplo
Ex: Determine os valores quiescentes de e
R:
25

## Slide 241: Exemplo
Ex: Determine os valores quiescentes de e
R:
25
Neste caso, precisamos descobrir M porque se trata de uma configuração por divisor de tensão!

## Slide 242: Exemplo

## Slide 243: Exemplo

## Slide 244: Exemplo
Com m e M conhecidos é possível traçar a reta de carga
Apesar de e serem diferentes a curva universal é a mesma

## Slide 245: Exemplo
Com m e M conhecidos é possível traçar a reta de carga
Apesar de e serem diferentes a curva universal é a mesma
e

## Slide 246: Exemplo
Com m e M conhecidos é possível traçar a reta de carga
Apesar de e serem diferentes a curva universal é a mesma
e

## Slide 247: Exemplo
Com m e M conhecidos é possível traçar a reta de carga
Apesar de e serem diferentes a curva universal é a mesma
e
0,26

## Slide 248: eletrônica analógica aplicações práticas fet curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 249: aplicações
Resistor de tensão controlada
Voltímetro de JFET
Timer network
Fiber optic circuitry
MOSFET relay driver

## Slide 250: Resistor de tensão controlada

## Slide 251: Voltímetro de JFET

## Slide 252: Voltímetro de JFET

## Slide 253: eletrônica analógica amplificadores com fet introdução curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 254: introdução
Uma das grandes aplicações de FET são em amplificadores. Dispositivos FET tem alta impedância de entrada, são pequenos e leves, tem baixo consumo de potência e podem ser utilizados em uma ampla faixa de frequências.
Enquanto um TBJ controla uma grande corrente de saída por meio de uma baixa corrente de entrada, um FET controla uma corrente de saída por meio de uma baixa tensão de entrada (porta-fonte).
Enquanto um TBJ tem um fator de amplificação 𝛽 (beta), o FET possui um fator de transcondutância .
Um amplificador com FET possui uma impedância de entrada muito maior do que com um circuito TBJ.

## Slide 255: Modelo de jfet para pequenos sinais
A tensão porta-fonte controla a corrente dreno-fonte de um JFET.
A variação na corrente de dreno que resultará de uma variação na tensão porta-fonte pode ser determinada utilizando-se o fator de transcondutância
O prefixo trans revela que esse parâmetro estabelece uma relação entre uma quantidade de saída e entrada. O radical condutância foi escolhido porque determina uma razão entre corrente e tensão.

## Slide 256: Determinação gráfica de gm
A inclinação da curva representa
A inclinação aumenta quanto maior for
A equação revela que qualquer ponto sobre a curva de transferência pode determinar .

## Slide 257: Determinação gráfica de gm
Ex: Determine o valor de para um JFET que apresenta e nos seguintes pontos de operação CC:

## Slide 258: Determinação gráfica de gm
Ex: Determine o valor de para um JFET que apresenta e nos seguintes pontos de operação CC:

## Slide 259: DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DE GM
O procedimento gráfico é pouco preciso.
Um método alternativo para determinação de é utilizar um método matemático:
A derivada de uma função em um ponto é igual à inclinação da reta tangente traçada nesse ponto
O que acontece se derivarmos a equação de Shockley em relação a ?

## Slide 260: DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DE GM

## Slide 261: DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DE GM

## Slide 262: DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DE GM

## Slide 263: DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DE GM
Para VGS = 0 V

## Slide 264: DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DE GM
Ex: Para o JFET com a curva de transferência anterior, determine matematicamente:
Valor máximo de
Valor de em cada ponto de operação utilizado comparando os resultados

## Slide 265: DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DE GM
Ex: Para o JFET com a curva de transferência anterior, determine matematicamente:
Valor máximo de
Valor de em cada ponto de operação utilizado comparando os resultados
R: a) (valor máximo possível de gm)

## Slide 266: DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DE GM
Ex: Para o JFET com a curva de transferência anterior, determine matematicamente:
Valor máximo de
Valor de em cada ponto de operação utilizado comparando os resultados
R: a) (valor máximo possível de gm)
b) Em

## Slide 267: DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DE GM
Ex: Para o JFET com a curva de transferência anterior, determine matematicamente:
Valor máximo de
Valor de em cada ponto de operação utilizado comparando os resultados
R: a) (valor máximo possível de gm)
b) Em
Em

## Slide 268: DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DE GM
Ex: Para o JFET com a curva de transferência anterior, determine matematicamente:
Valor máximo de
Valor de em cada ponto de operação utilizado comparando os resultados
R: a) (valor máximo possível de gm)
b) Em
Em
Em

## Slide 269: Impedância de entrada
Tipicamente a Impedância de entrada de um JFET é de enquanto um valor de são para MOSFETs e os MESFETs.

## Slide 270: Impedância de saída
yos= parâmetro de admitância listado em folhas de dados do FET
A inclinação horizontal da curva característica define rd
Quanto mais negativo foi maior será rd

## Slide 271: Circuito equivalente ca para jfet
O controle de por é incluído como uma fonte de corrente conectada do dreno para a fonte.
A impedância de entrada é representada pelo circuito aberto nos terminais de entrada, e a impedância de saída é representada pelo resistor
(em minúsculo) representa análise CA.
Fonte comum entre entrada e saída.

## Slide 272: Circuito equivalente ca para jfet
Em situações em que é ignorado (considerado muito alto), o circuito equivalente é simplesmente uma fonte de corrente cujo valor é controlado pelo sinal e pelo parâmetro .

## Slide 273: Circuito equivalente ca para jfet
Ex: Sabendo que = 3,8mS e , esbouce o modelo equivalente CA do JFET.

## Slide 274: Circuito equivalente ca para jfet
Ex: Sabendo que = 3,8mS e , esbouce o modelo equivalente CA do JFET.
R:
e

## Slide 275: Circuito equivalente ca para jfet
Ex: Sabendo que = 3,8mS e , esbouce o modelo equivalente CA do JFET.
R:
e

## Slide 276: eletrônica analógica análise CA para configurações de jfet curso de Eng. elétrica
Prof. Elyr Teixeira, D.Sc.
2018

## Slide 277: Configuração com polarização fixa
Nos interessa determinar os parâmetros: para cada configuração.
A configuração com polarização fixa (ao lado), inclui os capacitores de acoplamento e , que isolam o circuito de polarização do sinal e da carga.
Uma vez que e são determinados a partir da polarização CC, da folha de dados, ou da curva de transferência, o modelo CA equivalente pode ser substituído entre os terminais apropriados.

## Slide 278: Configuração com polarização fixa

## Slide 279: Configuração com polarização fixa

## Slide 280: Configuração com polarização fixa

## Slide 281: Configuração com polarização fixa
Os capacitores possuem curto-circuitos equivalentes porque sua reatância é muito pequena se comparado com a impedância do circuito.
Fontes CC ( e ) são colocadas em 0V por um curto-circuito equivalente.
Redesenhando a figura ao lado, teremos,

## Slide 282: Configuração com polarização fixa

## Slide 283: Configuração com polarização fixa

## Slide 284: Configuração com polarização fixa

## Slide 285: Configuração com polarização fixa
O sinal de entrada é representado por e o sinal de saída através de // é representado por .

## Slide 286: Configuração com polarização fixa
O sinal de entrada é representado por e o sinal de saída através de // é representado por .
Impedância de entrada:

## Slide 287: Configuração com polarização fixa
O sinal de entrada é representado por e o sinal de saída através de // é representado por .
Impedância de entrada:
Impedância de saída:

## Slide 288: Configuração com polarização fixa
O sinal de entrada é representado por e o sinal de saída através de // é representado por .
Impedância de entrada:
Impedância de saída:
Ganho de tensão:

## Slide 289: Configuração com polarização fixa
Exemplo 8_7: Sabendo-se do circuito ao lado com e . Determine:
ignorando os efeitos de

## Slide 290: Configuração com polarização fixa
R:

## Slide 291: Configuração com polarização fixa
R:

## Slide 292: Configuração com polarização fixa
R:

## Slide 293: Configuração com polarização fixa
R:

## Slide 294: Configuração com polarização fixa
R:
// //25k

## Slide 295: Configuração com polarização fixa
//

## Slide 296: Configuração com polarização fixa
//

## Slide 297: Configuração com autopolarização
A configuração com polarização fixa apresenta a desvantagem de ter 2 fontes CC fixas. A conf. de autopolarização tem apenas 1 fonte requisitando apenas mais 1 resistor ().
O capacitor em paralelo com representa um circuito aberto em CC.
Sob CA, este capacitor assume o estado de curto-circuito e aí “curto-circuita”

## Slide 298: Configuração com autopolarização

## Slide 299: Configuração com autopolarização

## Slide 300: Configuração com autopolarização

## Slide 301: Configuração com autopolarização

## Slide 302: Configuração com autopolarização

## Slide 303: Configuração com autopolarização

## Slide 304: Configuração com autopolarização
Impedância de entrada:
Impedância de saída:
Ganho de tensão:

## Slide 305: Configuração com autopolarização Rs sem desvio
Se for removido, o resistor será parte do circuito equivalente CA conforme a figura ao lado.
Não há uma forma óbvia de reduzir o circuito para diminuir sua complexidade.

## Slide 306: Configuração com autopolarização Rs sem desvio
Impedância de saída:
Ganho de tensão:
Impedância de entrada:

## Slide 307: Configuração com autopolarização
Ex_8_8: A configuração com autopolarização ao lado possui e. Determine:
com e sem efeito de . Compare os resultados
com e sem efeito de . Compare os resultados

## Slide 308: Configuração com autopolarização
R:

## Slide 309: Configuração com autopolarização
R:

## Slide 310: Configuração com autopolarização
R:

## Slide 311: Configuração com autopolarização
R:

## Slide 312: Configuração com autopolarização
Com , = 33k
Portanto,

## Slide 313: Configuração com autopolarização
Com , = 33k
Portanto,
Se ,

## Slide 314: Configuração com autopolarização
Com , = 33k
Portanto,
Se ,
Com ,

## Slide 315: Configuração com autopolarização
Com , = 33k
Portanto,
Se ,
Com ,

## Slide 316: Configuração com autopolarização
Com , = 33k
Portanto,
Se ,
Com ,
Se ,

## Slide 317: Configuração divisor de tensão
Para analisar o modo CA da configuração divisor por tensão, é necessário:
  Trocar a fonte CC por um curto-circuito equivalente provoca o aterramento de uma extremidade de e
  pode ser colocado em paralelo com no circuito de saída

## Slide 318: Configuração divisor de tensão

## Slide 319: Configuração divisor de tensão

## Slide 320: Configuração divisor de tensão

## Slide 321: Configuração divisor de tensão

## Slide 322: Configuração divisor de tensão

## Slide 323: Configuração divisor de tensão
Impedância de entrada:
Impedância de saída:
Ganho de tensão: